| PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej |
| --- |
| Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), § 4 - § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836). |
| Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: |
| wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku, instalacji: centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych). |
| Data kontroli: | …………….…………………………………. | Data następnej kontroli: | …………………………………………………. |
| Informacje ogólne o budynku: |
| Rodzaj: |  |
| Adres: |  |
| Właściciel lub zarządca | imię, nazwisko, nazwa: | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  | adres: |  |
|  | telefon: |  |
| Rodzaj konstrukcji | żelbetowa murowana drewniana stalowa inna: ………………………………………………………………………………………… |
| Wyposażenie | przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne z ciągiem wymuszonym mechanicznie* instalacja gazowa: gaz przewodowy, gaz płynny (pojedyncza butla, zbiornik)* instalacja: ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania* instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska: ……………………………….. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |
| Powierzchnia zabudowy budynku * | ……………………………………. m2 | Wysokość budynku Ilość kondygnacji | m |
| Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli: |
| Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z: protokołami z poprzednich kontroli: …………………………………………………………………………………… ……………………………… z dnia …….…..……… przeprowadzonej przez: ………………………………….. ………………………………................................................................................................................................ …........................................................................................................................................................................ zgłoszeniami użytkowników lokali dot. usterek, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynków: ....…………. ………………………………………………………………………………………………….…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….………… |
| Element, urządzenie, instalacja | Zalecenia | Stopień wykonania zaleceń | Uwagi |
| Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego: |
| W trakcie kontroli ustalono: |
| Element, urządzenie, instalacja | Materiał, sposób wykonania, mocowania, wyposażenie | Stan techniczny, zużycie | Uwagi |
| Zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych |
| tynki |  |  |  |
| okładziny |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| Elementy ścian zewnętrznych |
| gzymsy |  |  |  |
| attyki |  |  |  |
| filary |  |  |  |
| balkony, loggie |  |  |  |
| balustrady |  |  |  |
| Urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu |
| szyldy, reklamy |  |  |  |
| klimatyzatory |  |  |  |
| anteny |  |  |  |
| stacje nadawcze i odbiorcze |  |  |  |
| Pokrycie dachowe, obróbki blacharskie i elementy odwodnienia |
| pokrycie dachowe |  |  |  |
| kominy, ławy kominiarskie |  |  |  |
| obróbki blacharskie |  |  |  |
| rynny |  |  |  |
| rury spustowe |  |  |  |
| odprowadzenie wody opadowej |  |  |  |
| Instalacja centralnego ogrzewania ** |
| piony |  |  |  |
| poziomy |  |  |  |
| hydrofory, pompy |  |  |  |
| zawory |  |  |  |
| odpowietrzenia |  |  |  |
| aparatura kontrolna i pomiarowa |  |  |  |
| izolacja |  |  |  |
| cyrkulacja |  |  |  |
| połączenie z siecią zewnętrzną |  |  |  |
| Instalacja ciepłej wody użytkowej ** |
| piony |  |  |  |
| poziomy |  |  |  |
| hydrofor, pompa |  |  |  |
| zawory |  |  |  |
| obieg wody |  |  |  |
| izolacja |  |  |  |
| połączenie z siecią zewnętrzną |  |  |  |
| Instalacja gazowa ** |
| przewody |  |  |  |
| zawory |  |  |  |
| instalacje sygnalizujące |  |  |  |
| urządzenia odcinające |  |  |  |
| zawór główny |  |  |  |
| urządzenia redukcyjne |  |  |  |
| gazomierz |  |  |  |
| uziemienie |  |  |  |
| Urządzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku |
| hydranty |  |  |  |
| drogi ewakuacyjne |  |  |  |
| Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska ** |
| kanalizacja ściekowa |  |  |  |
| kanalizacja deszczowa |  |  |  |
| zbiorniki bezodpływowe |  |  |  |
| urządzenia do oczyszczania ścieków |  |  |  |
| odprowadzenie ścieków z budynku |  |  |  |
| Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) ** |
| dymowe |  |  |  |
| spalinowe grawitacyjne |  |  |  |
| wentylacyjne grawitacyjne |  |  |  |
| spalinowe mechaniczne |  |  |  |
| wentylacyjne mechaniczne |  |  |  |
| urządzenia wentylacyjne |  |  |  |
| Przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynków |
| Inne elementy, urządzenia, instalacje |
| Określenie zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania: |
| ……………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Określenie metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników: |
| ………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| WNIOSKI KOŃCOWE: |
| budynek znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie, budynek, pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu, budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego, budynek może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy zakazać jego użytkowania, budynek jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy zakazać jego użytkowania, budynek znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpośrednio grożącym zawaleniem, niezbędny zakaz jego użytkowania oraz dokonanie rozbiórki budynku lub jego części. Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem – osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokółu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. |
| W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………..................... ……………………………………………………………………………………………………………………..................... ……………………………………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………………………………………………………………………….….................... ………………………………………………………………………………………………………………………..………… ………………………………………………………………………………………………………………………................. ………………………………………………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………………………………………………………………………………….............. ………………………………………………………………………………………………………………………................. …………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………….…………. ………………………………………………………………………………………………………………………..………… ………………………………………………………………………………………………………………………..………… |
| Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym. Dokonujący kontroli stanu technicznego: ** |
| elementów budynku/obiektu budowlanego ** ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |
| instalacji sanitarnych ** ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |
| instalacji gazowej ** ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |
| przewodów kominowych grawitacyjnych ** ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |
| innych przewodów kominowych ** ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |
| Załączniki do protokołu np. protokóły pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

*  niepotrzebne wykreślić lub usunąć

**  Uwaga: W przypadku, gdy kontrolę przeprowadza zespół, składający się z osób posiadających różne uprawnienia, może być sporządzony jeden protokół np. według tego wzoru, natomiast gdy kontrole przeprowadzane są osobno to każda osoba posiadająca uprawnienia sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli w swoim zakresie.